ЭЛЕКТРОПЕЧИ СОПРОТИВЛЕНИЯ КАМЕРНЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ

ПОДОМ С ОКСИДНОЙ АТМОСФЕРОЙ СУШИЛЬНЫЕ

СДОС

Электропечи сопротивления камерные с выдвижным подом с окислительной атмосферой сушильные типа СДОС-10.12,5.12,5/2,5-И3, СДОС-16.25.16/2,5-И3, СДОС-20.31,5.20/2,5-И3 третьего поколения предназначены для сушки электротехнических изделий после пропитки в лаках и эмалях на органических растворителях, могут быть использованы для других процессов сушки при температуре 250(С.

Электропечь соответствует ТУ16 – 88 ИЕГА.681141.004ТУ, по технике безопасности – ГОСТ 12.2.007.9 – 88.

Структура условного обозначения:

С – нагрев сопротивлением;

Д – камерная с выдвижным подом;

О – среда в рабочем пространстве – окислительная;

С – сушильная;

10 (16; 20) – ширина рабочего пространства, дм;

12,5 (25; 31,5) – длина рабочего пространства, дм;

12,5 (16; 20) – высота рабочего пространства, дм;

2,5 – номинальная температура, сотни  (С;

И – исполнение;

Х – порядковый номер исполнения.

УХЛ4 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 – 69.

Условия эксплуатации:

- высота над уровнем моря не более 1000 м;

- атмосферное давление от 630 до 800 мм рт.ст.;

- температура окружающего воздуха до 80% при температуре от 10 до 35(С.

Окружающая среда – с допустимым содержанием агрессивных газов, паров и пыли в концентрациях, не превышающих указанных в ГОСТ 12.1.005 – 88.

Степень защиты ограждений приводов механизмов электропечей – IP20, шкафов управления – IP31 по ГОСТ 14254 – 80.

Электропечь и шкафы управления сохраняют свои параметры в пределах установленных норм в процессе и после воздействия следующих факторов внешней среды: электропечь – по группе условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516 – 72, шкафы управления  - вибрационные нагрузки с частотой  1 – 15 Гц и максимальным ускорением до 0,5 д.

Электропечь рассчитана на эксплуатацию в помещениях с категорией пожароопасности «А» по СниП 11 – М2 – 72, класса взрывоопасности В – 1б по ПУЭ – 76. Шкафы управления и панель управления пневмоприводом устанавливается в отдельном взрывобезопасном помещении.

Таблица 1.

| № | Наименование параметра | Норма параметра для типа оборудования |
| --- | --- | --- |
|  |  | СДОС-10.12,5.12,5/2,5-И3 | СДОС-16.25.16/2,5-И3 | СДОС-20.31,5.20/2,5-И3 |
| 1. | Тепловой поток, выделяемый в цех работающей электропечью, кВт | 18,0 | 28,3 | 45,0 |
| 2. | Количество тепла, выделяемого при охлаждении электропечи и садки вне рабочего пространства, кВт*ч | 90,0 | 400 | 540 |
| 3. | Количества удаляемого из электропечи воздуха с парами летучих, м3/час | 665 | 2040 | 4080 |
| 4. | Аэродинамического сопротивления отводящего трубопровода, Па, не более | 100 | 185 | 600 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 2.

| № | Наименование параметра | Тип электропечи |
| --- | --- | --- |
|  |  | СДОС-10. 12,5.12,5/2,5-И3 | СДОС-16. 25.16/2,5-И3 | СДОС-20. 31,5.20/2,5-И3 |
| 1. | Код по ОКП | 34 4217 1223 | 34 4217 1418 | 34 4217 1513 |
| 2. | Установленная мощность, кВт, не более | 56,3 | 147 | 267 |
| 3. | Номинальная (потребляемая) мощность, кВт, не более | 40,3 | 114,4 | 206,9 |
| 4. | Номинальная температура, (С | 250 |
| 5. | Номинальное напряжение питающей сети, В | 380/220 |
| 6. | Напряжение на нагревателе, номинальное, В | 190 |
| 7. | Номинальная частота тока питающей сети, Гц | 50 |
| 8. | Число фаз | 3 |
| 9. | Стабильность температуры, (С | +/- 15 |
| 10. | Масса садки, кг, не более | 2000 | 10800 | 15000 |
| 11. | Среда в рабочем пространстве | Воздух с парами летучих |
| 12. | Скорость испарения растворителя, кг/ч, не более | 1,7 | 5,0 | 10,0 |
| 13. | Количество подсасываемого воздуха, м3/час, не менее | 695 | 2040 | 4080 |
| 14. | Мощность холостого хода, кВт, не более | 18 | 28,3 | 45 |
| 15. | Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/кг, не более | 0,218 | 0,125 | 0,15 |
| 16. | Удельная мощность, кВт/ м3, не более | 25,8 | 17,9 | 16,4 |
| 17. | Размеры рабочего пространства, мм: ширина; длина; высота. | 1000 1250 1250 | 1600 2500 1600 | 2000 3150 2000 |
| 18. | Масса, т: комплекса; электропечи | 4,3 4,0 | 7,8 7,5 | 11,27 10,8 |
| 19. | Полный срок службы электропечи, лет, не менее установленный средний | 6 8 |
| 20. | Полный ресурс трубчатых электронагревателей, в соответствии с ГОСТ 13268 – 83, ч, не менее средний установленный | 11000 3000 |

Гарантийный срок эксплуатации – один год со дня ввода электропечи в эксплуатацию при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Электропечь выполнена камерной с механизированным выдвижным подом и состоит из следующих составных частей: камера, выдвижного пода, экранов и направляющих аппаратов, вентиляторов, трубчатых электронагревателей, заслонок, панели управления пневмоприводом, монтажа электрического, установки упоров, пути рельсового.

Камера электропечи выполнена из листового проката, теплоизолирована матами из минеральной ваты, имеет герметичные кожухи выводов. Выдвижной под, перемещаемый с помощью установленного на нем привода, имеет вертикальную стенку, перекрывающую загрузочный проем камеры, уплотненный асбестовым шнуром.

Циркуляция воздуха в рабочем пространстве создается вентиляторами, размещенными на задней стенке камеры. Для равномерного распределения теплоносителя предусмотрены направляющие аппараты и экраны.

Трубчатые нагреватели размещены между боковыми стенками камеры и экранами. Нагреватели соединены в «треугольник» по два нагревателя в фазе.

Управление воздухообменом производится дроссельными заслонками автоматически с помощью пневмопривода.

Электропечь работает в ручном и автоматическом режимах.

Силовая аппаратура управления нагревателями и механизмами размещена в шкафах управления. Приборы теплового контроля, оперативная аппаратура управления нагревателями и механизмами, аппаратура сигнализации установлены на фасаде шкафов управления.

Работа электропечи осуществляется следующим образом: выдвижной под выкатывается из камеры, происходит загрузка изделий, и загруженный под вкатывается в печь.

ОТЛАДКА РЕЖИМОВ РАБОТЫ КАЖДОЙ ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ

И ВСЕЙ УСТАНОВКИ В ЦЕЛОМ

Авторский надзор за проведением монтажных и наладочных работ осуществляются при выполнении Заказчиком следующих работ:

- установка (закрепление всех элементов установки на фундаментах или стальных конструкциях);

- электромонтаж (монтаж силовых токовых трасс; прокладка, укрепление и подключение всех цепей электрических двигателей; подключение заземления установки);

- монтаж системы водоохлаждения (линий водоснабжения и стока).

- монтаж гидравлической системы (прокладка гидравлических линий, наполнение установки гидравлической жидкостью, спуск воздуха в системе).

- футеровка печи (футеровка осуществляется согласно инструкций, предоставленных Исполнителем).

Квалификация персонала Заказчика должна соответствовать требованиям, предъявляемых к обслуживанию данного оборудования.

Работы, проводимые представителями фирмой:

- Соединение внутренних электрических схем.

- Отладка режимов работы оборудования.

- Холодные функциональные испытания.

- Горячие функциональные испытания установки.

- Ввод в эксплуатацию и сдача установки Заказчику.

- Гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с момента ввода установки в эксплуатацию.

В комплект поставки не входит:

В поставку не включено, и должно быть поставлено Заказчиком или дополнительно заказано поставщику:

- фундаменты, готовые к монтажу оборудования, с необходимыми отверстиями для анкерных и фиксирующих болтов;

- трубы для прокладки проводов (подвода и отвода масла и охлаждающей воды, подвода сжатого воздуха);

- аварийный приемник для воды из системы водоохлаждения;

- монтажные провода для выполнения внешних электрических соединений;

- подмостки и подъемное оборудование для монтажных работ;

- инструмент для эксплуатации установки;

- гидравлическая жидкость;

- вентиляционное оборудование для удаления тепловыделений от установки.