ЭЛЕКТРОПЕЧИ СОПРОТИВЛЕНИЯ КАМЕРНЫЕ ТИПА СНО-4.8.2,5/13-И2  С КАРБИДОКРЕМНИЕВЫМИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯМИ

Электропечь сопротивления камерная СНО-4.8.2,5/13-И2 предназначена для нагрева деталей под закалку, для термообработки высоколегированных и быстрорежущих сталей, отжига стальной проволоки и ленты, керамики.

Структура условного обозначения:

С – нагрев сопротивлением;

Н – камерная;

О – окислительная среда в рабочем пространстве;

4 – ширина рабочего пространства, дм;

8 – длина рабочего пространства, дм;

2,5 – высота рабочего пространства, дм;

13 – номинальная температура, сотни (С;

И2 – исполнение.

Вид климатического исполнения УХЛ4 и О4 по ГОСТ 15150 – 69. Электропечи сохраняют свои параметры в пределах нормы при воздействии механических факторов внешней среды по группе М1 ГОСТ 17516 – 72.

Условия эксплуатации:

- высота над уровнем моря не более 1000 м;

- температура окружающего воздуха от 1 до 35(С;

- относительная влажность воздуха до80% при температуре 25(С.

Окружающая среда – невзрывоопасная, с допускаемым содержанием агрессивных газов, паров и пыли в концентрациях, не превышающих указанных в ГОСТ 12.1.005 – 76. Степень защиты выводов электропечей – IP20, шкафов управления  - IP31 по ГОСТ 14254 – 80. Электропечь СНО-4.8.2,5/13-И2 ля внутрисоюзных и экспортных поставок соответствует ТУ16.681.169-87. Электропечи соответствуют требованиям СТ СЭВ 4500 – 84.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: электропечь в частично разобранном футерованном виде, шкаф управления, звонок громкого боя МЗ-1, комплект запасных частей (электронагреватели карбидокремниевые КЭНВП-25/400/400 ГОСТ 16139-75, для электропечи СНО-4.8.2,5/13-И2 – 16 шт.), один комплект эксплуатационных документов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1.

| № | Наименование параметров | Тип электропечи СНО-4.8.2,5/13-И2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Код по ОКП | 34 4211 3197 |
| 2. | Установленная мощность, кВт, не более | 50 |
| 3. | Номинальная (потребляемая мощность), кВт, не более | 40,3 |
| 4. | Номинальная температура, (С | 1300 |
| 5. | Напряжение питающей сети, В | 380, 400, 440 |
| 6. | Номинальная частота, Гц | 50 ± 1; 60 ± 1,2 |
| 7. | Число фаз | 3 |
| 8. | Масса садки, кг, не более | 250 |
| 9. | Характер среды в рабочем пространстве | Окислительная |
| 10. | Размеры рабочего пространства, мм: длина ширина высота | 800 400 250 |
| 11. | Мощность холостого хода, кВт, не более | 10,9 |
| 12. | Производительность , кг/ч (при нагреве садки от 850 до 1300(С), не менее | 240 |
| 13. | Масса, т, не более: электропечи футеровки | 1,87 1,3 |

КОНСТРУКЦИЯ

Электропечь (рис.1) состоит из кожуха 1, двухслойной футеровки 2, образующей камеру нагрева, карбидокремниевых электронагревателей 3 и теплоизолированной заслонки 4.

Кожух электропечи изготовлен из листовой стали. Футеровка состоит из муллитокремнеземистого волокнистого теплоизоляционного материала и слоя огнеупорного кирпича.

В отверстия, имеющиеся в кожухе и футеровке, вставлены карбидокремниевые электронагреватели. Электрический монтаж электронагревателей осуществляется алюминиевой фольгой. Места токоподвода закрыты кожухами.

Заслонка, теплоизолированная муллитокремнеземистым волокнистым материалом, подвешена к кожуху электропечи на рычаге.

Регулирование температуры электропечи осуществляется автоматически. В период наладки возможно ручное регулирование температуры.

Приборы и аппаратура системы управления установлены в шкафу управления 5.

Установочные размеры электропечей и шкафов управления приведены на рис.2.

Предельные отклонения установочных и присоединительных размеров соответствуют ГОСТ 25346 – 82.

| Рис. 1. | Рис. 2. |
| --- | --- |

Рис. 1. Габаритные размеры электропечей СНО-4.8.2,5/13-И2

Рис. 2. Установочные размеры и рекомендуемое размещение оборудования электропечи

Отладка режимов работы каждой единицы оборудования и всей установки в целом

Авторский надзор за проведением монтажных и наладочных работ осуществляются при выполнении Заказчиком следующих работ:

- установка (закрепление всех элементов установки на фундаментах или стальных конструкциях);

- электромонтаж (монтаж силовых токовых трасс; прокладка, укрепление и подключение всех цепей электрических двигателей; подключение заземления установки);

- монтаж системы водоохлаждения (линий водоснабжения и стока).

- монтаж гидравлической системы (прокладка гидравлических линий, наполнение установки гидравлической жидкостью, спуск воздуха в системе).

- футеровка печи (футеровка осуществляется согласно инструкций, предоставленных Исполнителем).

Квалификация персонала Заказчика должна соответствовать требованиям, предъявляемых к обслуживанию данного оборудования.

Работы, проводимые представителями фирмы:

- Соединение внутренних электрических схем.

- Отладка режимов работы оборудования.

- Холодные функциональные испытания.

- Горячие функциональные испытания установки (проведение 3-5 плавок).

- Ввод в эксплуатацию и сдача установки Заказчику.

Гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с момента ввода установки в     эксплуатацию.

В комплект поставки не входит:

В поставку не включено, и должно быть поставлено Заказчиком или дополнительно заказано поставщику:

- фундаменты, готовые к монтажу оборудования, с необходимыми отверстиями для анкерных и фиксирующих болтов;

- трубы для прокладки проводов (подвода и отвода масла и охлаждающей воды, подвода сжатого воздуха);

- аварийный приемник для воды из системы водоохлаждения;

- монтажные проводы для выполнения внешних электрических соединений;

- подмостки и подъемное оборудование для монтажных работ;

- инструмент для эксплуатации установки;

- гидравлическая жидкость;

- вентиляционное оборудование для удаления тепловыделений от установки.