# ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ИНДУКЦИОННАЯ ПЛАВИЛЬНАЯ

# типа ИАТ-2,5 М1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Электропечь индукционная тигельная ИАТ-2,5М1 предназначена для плавки и перегрева алюминия.

Структура условного обозначения:

И — вид нагрева — индукционный;

А — основной выплавляемый материал — алюминий;

Т — основной конструктивный признак — тигельная;

2,5 — номинальная ёмкость, т;

Ml — порядковый номер исполнения;

У4 — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.

Условия эксплуатации:

- высота над уровнем моря 1000 м; температура окружающей среды 5—40°С; относительная влажность окружающей среды при температуре 20°С до 90%, при температуре 40°С — до 50%

- окружающая среда невзрывоопасная; не допускается передача на электропечь резких толчков и вибраций;

- безопасность работы электропечи соответствует ГОСТ 12.2.007.9—88, электропечь соответствует ТУ16-532.055.76

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Мощность установленная, кВА | 1000 |
| --- | --- |
| Мощность потребляемая, кВт | 740 |
| Емкость номинальная, т | 2,5 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Число фаз питающей сети | 1 |
| Номинальное напряжение, В: питающей сети на индукторе | 6000 или 10000 1000 |
| Температура перегрева металла, °С | 750 |
| Производительность по расплавлению и перегреву, т/ч | 1,41 |
| Удельный расход электроэнергии на расплавление и перегрев, кВт ч/т | 575 |
| Масса металлоконструкций электропечи, т | 19,6 |
| Масса электропечи (комплекса), т | 39,91 |
| Расход охлаждающей воды, м³/ч | 3,7 |

При определении фактической производительности потребителю необходимо учитывать в каждом конкретном случае технологию ведения плавки, вид шихты, способ загрузки ее в электропечь, время, необходимое на технологические операции (введение легирующих присадок, рафинировка, слив металла, чистка тигля электропечи, профилактический ремонт и другие операции).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И КОНСТРУКЦИЯ

Электропечь работает по принципу трансформатора, у которого первичной обмоткой является водоохлаждаемая катушка индуктор, вторичной обмоткой и одновременно нагрузкой — находящийся в тигле металл.

Нагрев и расплавление металла происходит за счет протекающих в нем токов, которые возникают под воздействием электромагнитного поля создаваемого индуктором. При этом возникают также электродинамические силы, которые создают интенсивное перемешивание металла, обеспечивающее равномерность температуры и однородность расплавленного металла.

Электропечь индукционная тигельная ИАТ-2.5М1 состоит из собственно электропечи и комплекта оборудования, необходимого для ее работы. Собственно электропечь имеет кожух, в котором крепится установка индуктора, быстросъемный плавильный узел, состоящий из индуктора и магнитопроводов, футеровки подины, набивного тигля и верхнего футерованного пояса-воротника. Плавильный узел извлекается краном, предварительно ослабив крепежные винты на кожухе электропечи. Опорная рама устанавливается на пол цеха и крепится к нему с помощью фундаментных болтов.

Наклон кожуха электропечи вместе с закрепленной в нем «установкой индуктора», рабочей площадкой, крышкой осуществляется с помощью двух плунжеров. Индуктор представляет собой многовитковую водоохлаждаемую катушку, выполненную из трубки специального профиля.

Для защиты металлоконструкции печи от полей рассеяния индуктор окружен снаружи магнитопроводами, набранными из листов трансформаторной стали. Тигель электропечи закрывается бетонированной крышкой.

Электроэнергия подается гибкими водоохлаждаемыми кабелями, подвод воды — резинотканевыми рукавами с быстроразъемными соединениями. Тигли печей для плавки алюминия изготавливаются из жаростойкого бетона способом набивки. Средняя стойкость футеровки тигля достигает 12 и более месяцев и зависит от режима работы печи, (плавка ведется с полным сливом металла, при этом тигель испытывает частые теплосмены, или с остаточной ёмкостью) и от культуры обслуживания — способа загрузки, периодической чистки, мелкого ремонта и качества изготовления тигля, а также от соблюдения технологического режима обжиговой плавки и др. Печь питается от сети ВН через специальный печной трансформатор.

Мощность электропечи регулируется переключением ступеней напряжения трансформатора вручную со щита управления.

Установка электропечи и комплектующего оборудования (Рис. 1) выполняется по проекту, разрабатываемому  для  конкретных условий  цеха.

Комплектность поставки.

В комплект поставки входят:

Электропечь в частично разобранном нефутерованном виде; блок конденсаторов; маслонапорная установка; панель гидравлическая; пульт водоохлаждения; пульт и панель управления; щиты управления; блок управления БУМС; устройство комплектного питания; комплектное распределительное устройство; питающий трансформатор; комплект монтажных частей; комплект запасных частей; комплект технической документации, содержащей документы, чертежи и инструкции; необходимые для монтажа, футеровки обслуживания и ремонта печи, стандартные огнеупоры и футеровочные массы для набивки тигля, а также трубы, провода, кабели и шины для внешних соединений в поставку электропечи не входят.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

В период выполнения заказа подготовит и передаст эксплуатационную документацию и инструкции:

- Предлагаемую компоновку оборудования (чертежи будут подготовлены на основе строительных чертежей и планов расположения оборудования, предоставленных заказчиком).

- Общие виды установки с нагрузками на фундамент и точками подвода энергии, и её отбора.

- Планируемое снабжение водой и элементарные схемы.

- Перечень запасных и изнашиваемых частей.

Эксплуатационная документация:

- эксплуатационные инструкции и описание функций оборудования;

- инструкции по набивке и ремонту футеровки печи;

- монтажные схемы, перечень оборудования, перечень кабелей.

Установка поставляется в частично разобранном и не футерованном виде, без стандартных огнеупорных и теплоизоляционных материалов и изделий.

Срок изготовления в течение 120 дней с момента 50% предоплаты.

Индукционный плавильный комплекс ИАТ- 2,5 М1 является надежным в своем классе устройств.

Надежная работа комплекса гарантируется многоступенчатой системой защиты комплекса от возможных внешних воздействий на уровне отдельных устройств и всего комплекса в целом.

ОТЛАДКА РЕЖИМОВ РАБОТЫ КАЖДОЙ ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ВСЕЙ УСТАНОВКИ В ЦЕЛОМ.

Авторский надзор за проведением монтажных и наладочных работ осуществляются при выполнении Заказчиком следующих работ:

- установка (закрепление всех элементов установки на фундаментах или стальных конструкциях);

- электромонтаж (монтаж силовых токовых трасс; прокладка, укрепление и подключение всех цепей электрических двигателей; подключение заземления установки);

- монтаж системы водоохлаждения (линий водоснабжения и стока).

- монтаж гидравлической системы (прокладка гидравлических линий, наполнение установки гидравлической жидкостью, спуск воздуха в системе).

- футеровка печи (футеровка осуществляется согласно инструкций, предоставленных Исполнителем).

- Квалификация персонала Заказчика должна соответствовать требованиям, предъявляемых к обслуживанию данного оборудования.

Работы, проводимые представителями фирмы:

- Соединение внутренних электрических схем.

- Отладка режимов работы оборудования.

- Холодные функциональные испытания.

- Горячие функциональные испытания установки.

- Ввод в эксплуатацию и сдача установки Заказчику.

- Гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с момента ввода установки в эксплуатацию.

В комплект поставки не входит:

В поставку не включено, и должно быть поставлено Заказчиком или дополнительно заказано поставщику:

- фундаменты, готовые к монтажу оборудования, с необходимыми отверстиями для анкерных и фиксирующих болтов;

- трубы для прокладки проводов (подвода и отвода масла и охлаждающей воды, подвода сжатого воздуха);

- аварийный приемник для воды из системы водоохлаждения;

- монтажные проводы для выполнения внешних электрических соединений;

- подмостки и подъемное оборудование для монтажных работ;

- инструмент для эксплуатации установки;

- гидравлическая жидкость;

- вентиляционное оборудование для удаления тепловыделений от установки.

Имеется разрешение ГОСГОРТЕХНАДЗОРА на применение, производство и разработку индукционных плавильных комплексов.

Рис. 1. Габариты, установочные размеры и рекомендуемое размещение комплектующего оборудования электропечи ИАТ – 2,5 М1.

1. – электропечь ИАТ – 2,5 М1. 2. – пульт управления. 3. – установка маслонапорная. 4. – панель гидравлическая. 5. – панель управления. 6. – шкаф управления ШОТ. 7. – щит управления. 8. – блок управления БУМС – 3 – 5И2. 9. – шкаф водоохлаждения. 10. – блок конденсаторов. 11,12,15. – панель с аппаратурой. 13. – трансформатор печной. 14. – панель с контакторами. 16. – комплектное распределительное устройство. 17. – устройство комплектное питание.