УСТАНОВКИ ИНДУКЦИОННЫЕ ИН4-250/4 и ИН5-250/10

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Индукционные установки ИН4-250/4 и ИН5-250/10 предназначены для сквозного нагрева концов цилиндрических заготовок перед пластической деформацией в кузнечно-прессовом производстве.

Структура условного обозначения:

И — индукционная (установка);

Н — нагревательная; 4,5 — модификация;

250 — мощность средней частоты (установленная), кВт;

4,10 — частота рабочая, кГц;

У4 — климатическое исполнение по ГОСТ 15150—69.

Условия эксплуатации:

Вода, применяемая для охлаждения составных частей установок, должна удовлетворять следующим требованиям:

жесткость — не более 3 мг-экв/л;

количество механических примесей — не более 20 мг/л;

наличие в воде стоков (суммарное содержание аммиака, сероводородов, нитритов и др.) — не более 1 мг/л;

температура на входе — от 15 до 30°С;

температура на выходе — до 40°"С.

Условия безопасности работы установок должны быть обеспечены предприятием-потребителем в соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

Установки соответствуют требованиям ТУ 16-531.730—82.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Параметр | ИН4-250/4 | ИН5-250/10 |
| --- | --- | --- |
| Мощность средней частоты, номинальная, кВт | 250 | 250 |
| Частота рабочая, Гц | 4000 | 10000 |
| Размеры нагреваемых заготовок, мм: диаметр длина нагреваемой части | 20 – 80 100 – 500 | 15 – 45 100 – 500 |
| Производительность максимальная, кг/ч | 500 | 500 |
| Температура нагрева, °С | 1200 ± 50 | 1200 ±50 |
| Напряжение на индукторе, В | 500 – 800 | 500 – 800 |
| Напряжение цепей управления, В | 380/220 | 380/220 |
| Мощность конденсаторных батарей, квар | 2х2100 | 2х2400 |
| Расход охлаждающей воды, м3/ч | 10,5 | 11,5 |
| Давление охлаждающей воды, мПа | 0,3 | 0,3 |
| Расход сжатого воздуха, м3/ч | 11,0 | 11,0 |
| Давление сжатого воздуха мПа | 0,4 | 0,4 |
| Масса, т | 5,5 | 6,1 |

Гарантийный срок 18 мес. со дня ввода в эксплуатацию.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Время нагрева (t) заготовки каждого диаметра на частотах 4 и 10 кГц определяется по справочным таблицам. Для получения заготовок с нагретыми концами через равные интервалы времени, их необходимо вводить в каждый из индукторов через интервалы t/2.

Заготовки подаются в индукторы до упора при помощи цеховых транспортных средств или вручную, после чего включается нагрев. Для поддержания длинных заготовок, перед индукторами должны быть установлены лотки (в комплект поставки не входят), разработанные и изготовленные с учетом расположения оборудования, имеющегося в цехе (на участке).

По достижении ковочной температуры заготовки выталкиваются из индуктора толкателем. При нагреве длинных концов большого диаметра заготовок индукторы подключаются непосредственно к преобразователям частоты. Нагрев коротких концов и концов заготовок малого диаметра осуществляется при питании индукторов через понижающие автотрансформаторы.

Конструкция

Индукционные установки ИН4-250/4 и ИН5-250/10 состоят из нагревательного блока, силового шкафа, сливной воронки (с двумя реле протока) и преобразователя частоты и шкафа пуска двигателя.

В НАГРЕВАТЕЛЬНОМ БЛОКЕ размещены два индуктора, конденсаторы, трансформаторы для согласования напряжения на индукторе с напряжением преобразователя частоты, контакторы для подключения дополнительной емкости в процессе нагрева.

Для выдачи нагретых заготовок против каждого индуктора установлен пневмотолкатель. Контроль температуры заготовок осуществляется пирометрами.

На индукторах имеются отпайки, с помощью которых можно изменять длину индуктора в соответствии с длиной нагреваемого конца заготовки. Для охлаждения элементов нагревательного блока служит система подачи, распределения и слива воды.

В СИЛОВОМ ШКАФУ установлена аппаратура для подключения элементов нагревательного блока к преобразователю частоты, аппаратура управления нагревом, контроля и защиты преобразователя, а также измерительные приборы, сигнальные лампы, кнопки и рукоятки управления.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ — вертикальный, в одном корпусе с двигателем. Охлаждение статора — водяное, ротора — воздушное с самовентиляцией (аппаратура пуска двигателя в комплект поставки не входит).

Габаритные и установочные размеры установок приведены на рисунке.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки индукционных установок ИН4-250/4 и ИН5-250/10 входят:

| Наименование | Количество на 1 установку |
| --- | --- |
|  | ИН4-250/4 | ИН5-250/10 |
| Блок нагревательный, шт. | 1 | 1 |
| Шкаф силовой, шт. | 1 | 1 |
| Преобразователь частоты ППЧВ-250-4 | 1 | — |
| Преобразователь частоты ППЧВ-250-10 | — | 1 |
| Индуктор, шт. | 2 | 2 |
| Воронка, шт. | 1 | 1 |
| ЗИП (запасные части и принадлежности), компл. | 1 | 1 |
| Эксплуатационная документация, компл. | 1 | 1 |
| Шкаф пуска двигателя преобразователя | 1 | 1 |

Общий вид и габаритные размеры установок ИН4-250/4, ИН5-250/10

1 — блок нагревательный; 2 — шкаф силовой; 3 — воронка; А — преобразователь частоты ППЧВ-250; 5 – шкаф пуска двигателя преобразователя.