НОЖНИЦЫ СЕТОЧНЫЕ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

ПАСПОРТ

ДШБИ. 296314.003  ПС

1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ИЗДЕЛИИ

Наименование – ножницы сеточные пневматические ДШБИ. 296314. 003

Дата выпуска ____________________________

Наименование завода-изготовителя   ____________________________

___________________________________________________________

Заводской номер ________________

2.ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ  И  ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Ножницы предназначены для приема свариваемой арматурной сетки (из стержней или прутков арматурной стали типа А1, А11, А111, Вр1) от электросварочной машины и резки ее на мерную, заданную длину.

2.2. Основные параметры

Таблица 1

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| Наибольшая ширина разрезаемой сетки, мм | 2400 |
| Наибольшие диаметры разрезаемых прутков, при расстоянии между продольными прутками, мм: 50 мм и более 100 мм и более | 5 6 |
| Номинальное давление сжатого воздуха, МПа | 0,63 |
| Расход свободного (отработанного) воздуха, м3/рез | 0,4 |
| Наибольшее перемещение ножниц, мм | 300 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 3448×1300×2330 |
| Масса ножниц, кг, не более | 2650 |
| Производительность, рез/мин. | 10,3 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входят:

1.Ножницы сеточные пневматические, шт                           1

2. Паспорт, экз.                                                                         1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Ножницы (рис. 1) для поперечной резки арматурных сеток состоят из станины (включающей в себя стойки 1 (2 шт.), верхнюю балку 7, ресивер 6), верхнего ножа 2, нижнего ножа 3, прижимной балки 4,блока подготовки воздуха 10, клеммной коробки 13 и электроаппаратуры . Станина установлена на колесах 14 с возможностью перекатывания в пределах 300 мм по рельсовому пути 15 с помощью регулировочных винтов 16.

2

Верхний нож 2 состоит из двух участков, которые расположены с наклоном к средней части под углом 4°, что позволяет разрезать стержни поочередно и затрачивать на это  соответственно меньшее усилие. Этот нож приводится в действие от двух пневмоцилиндров 8, закрепленных на верхней балке 7.

Скорости пневмоцилиндров синхронизированы при помощи механизма состоящего, из двух реек 9, закрепленных на балке ножа 2 и находящихся в зацеплении с шестернями 11. Шестерни установлены на синхронизирующем валу 12. При изменении  нагрузок на какую-либо сторону балки 2 изменение скорости соответствующего цилиндра предотвращается валом 12, который не позволяет вращаться шестерням 11 с различной частотой и соответственно перемещаться рейкам 9 на различные расстояния.

Режущие части верхнего и нижнего ножа выполнены из отдельных пластин.

С балкой 2 с помощью пружин и кронштейнов соединена прижимная балка 4.

Нижний нож 3 лежит на кронштейнах станины.

Ножницы начинают работу при подаче сигнала на пневмораспределители с машины контактной сварки или автоматически от пакетировщика линии после упора конца отрезаемой сетки в установленный на нем  конечный выключатель. Воздух подается в верхние полости пневмоцилиндров 8, штоки которых опускают верхний нож 2 с прижимной балкой 4, которая прижимает сетку к столу с усилием, создаваемым ее пружинами, после чего к сетке подходит нож и режет ее.

Через пресс-масленки 17 производят смазку трущихся узлов ножниц.

Схема пневматическая принципиальная представлена на рис. 2.

Схема электрическая принципиальная представлена на рис. 3.

5. ПОДГОТОВКА НОЖНИЦ К РАБОТЕ

5.1. Зазор между режущими плоскостями ножей регулируют с помощью регулировочных винтов  в пределах 0,2…0,5 мм; выкрошившиеся или затупившиеся ножи заменяют.

5.2. Перемещают верхнюю ножевую балку холостым ходом в нижнее и верхнее положение и устраняют утечку воздуха через соединения пневмосистемы, подтягивая их.

5.3. Устраняют перекосы и заедания верхней ножевой балки регулированием

направляющих кронштейнов; для этого их перемещают в пазах и зажимают болтами.

5.6. Режут отдельные стержни и сетки и проверяют работу ножниц.

5.7. При помощи регулировочных винтов устанавливают ножницы в положение, при  котором ножи разрезают сетку, выходящую из электросварочной машины, между поперечными стержнями.

5.8. Проверяют автоматическую подачу команд на ножницы от оборудования линии.

3

4

5

6

6.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К эксплуатации ножниц могут быть допущены специалисты, изучившие устройство и правила эксплуатации ножниц, прошедшие обучение по безопасным приемам и методам труда, сдавшие экзамен квалификационной комиссии. Потребитель должен изготовить и установить ограждающие конструкции, которыми должна быть ограждена вся зона расположения ножниц в соответствии с действующими правилами.

6.1. Перед работой на ножницах необходимо убедиться в надежности закрепления всех узлов и деталей.

6.2. Ремонт ножниц начинать только при отключенной от нее энергии и опущенной  в крайнее нижнее положение ножевой балке.

6.3. На время отлучек, даже кратковременных, оператор обязан опустить ножевую балку вниз и отключить от ножниц энергию.

6.4. Запрещается во время работы ножниц производить ремонт, чистку, обтирку, ручную смазку, регулировку и т.д.

6.5. Запрещается загромождать посторонними предметами рабочую зону ножниц.

6.6. Рекомендуется инструкцию по технике безопасности поместить около ножниц на видном месте.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

Ежедневно, перед началом работы производить внешний осмотр ножниц.

Периодически, не реже 1 раза  в 2 месяца, очищать все части ножниц от пыли, грязи, продувать сжатым воздухом, протирать все болтовые и винтовые соединения. Не допускать протечек воздуха.

Периодически, по мере износа, заменять манжеты цилиндров.

Необходимо следить за давлением воздуха в пневмосети и выключать ножницы, если давление воздуха меньше требуемого.

Смазку производить согласно табл. 2

Таблица 2

| Содержание работы | Периодичность | Смазочный материал |
| --- | --- | --- |
| Заливка масла в маслораспылитель Смазка направляющих кронштейнов (8 точек поз. 17 рис.1) | По мере расхода Через 2000 часов работы | Согласно паспорта на маслораспылитель ЦИАТИМ – 201 ГОСТ 6267-74 |

7

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в табл. 3.

Таблица 3

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Плохое качество реза | Затупление ножей Увеличенный зазор между ножами | Заточить или заменить ножи Отрегулировать зазор |

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ножницы сеточные пневматические заводской номер ____________________ соответствует технической документации ДШБИ. 296314.003 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска________________________

Подпись лиц, ответственных

за приемку    ________________________

________________________

________________________

10.СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Ножницы сеточные пневматические заводской номер ___________________ подвергнуты консервации и упаковке.

Дата консервации______________________

Срок консервации______________________

Дата упаковки       ______________________

Консервацию произвел __________________

Изделие после консервации

принял                     ______________________

Упаковку произвел______________________

Изделие после упаковки

принял                    ______________________

8

11.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы ножниц - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки при условии выполнения потребителем правил и норм транспортирования, хранения и эксплуатации.

В течении гарантийного срока службы ножниц производится безвозмездное устранение дефектов ножниц, происшедших по вине изготовителя.

9

# Text boxes

3

4

5

2

НОЖНИЦЫ СЕТОЧНЫЕ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
ПАСПОРТ

Анисимов

Спорыш

Гапоненко

6