ЭЛЕКТРОВАННЫ СОЛЯНЫЕ ЭЛЕКТРОДНЫЕ

типа СВС – 2.3/13И1 и СВС – 2.5/13И1

Электрованны соляные СВС-2.3/13И1 и СВС-2.5/13И1 предназначены для термической обработки инструмента из быстрорежущих сталей, а также для других процессов термообработки, требующих нагрева в расплавленных средах от 850 до 1300(С.

# Структура условного обозначения электрованны:

С – нагрев сопротивлением;

В - ванна;

С - соляная;

2 – максимальный диаметр садки, дм;

3; 5 – максимальная высота садки, дм;

13 – температура расплавленной среды, сотни (С.

И2 – исполнение;

УХЛ4 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70.

Условия эксплуатации:

- Высота не более 1000 м над уровнем моря;

- Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию, ненасыщенная водяными парами и токопроводящей пылью.

Электрованны выпускаются по ТУ 16-681.110 – 85.

Комплектность поставки:

таблица 1.

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Электрованна в футерованном и частично разобранном виде (без трансформатора), шт. | 1 |
| 2. | Трансформатор типа ТТЭСЗ-160/21, шт. | 1 |
| 3. | Шкаф управления типа ШОТ 9715-4374, шт. | 1 |
| 4. | Комплект запасных частей по ведомости ЗИП, компл. | 1 |
| 5. | Комплект эксплуатационных документов по «ведомости эксплуатационных документов», компл. | 1 |
| 6. | Эксплуатационная документация на покупное оборудование, компл. | 1 |

В комплект поставки не входят кабели, провода, трубы и другие материалы, применяемые для внешних разводок.

Для установки электрованн на месте эксплуатации заказчик должен выполнить проект установки электрованны, шкафа управления, разводки проводов и кабелей, подвода электропитания к трансформатору и шкафу управления, подвода необходимых коммуникаций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 2.

| № | Наименование параметра | Норма параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  | СВС-2.3/13И1 | СВС-2.5/13И1 |
| 1. | Установленная мощность, кВ*А | 100 | 137 |
| 2. | Номинальная температура, (С | 1300 | 1300 |
| 3. | Напряжение питающей сети, В | 380/220 | 380/220 |
| 4. | Частота, Гц | 50 | 50 |
| 5. | Число фаз | 3 | 3 |
| 6. | Напряжение на электродах, В: пусковое рабочее холостого хода | 31,8 23; 27,7 18,4 | 21,5 18,4 13,3; 16,0 |
| 7. | Напряжение на выемном нагревателе, В | 18,4 | 21,5 |
| 8. | Производительность, кг/ч | 360 | 500 |
| 9. | Объём расплавляемой соли, макс., л | 70 | 120 |
| 10. | Мощность холостого хода, кВт | 60 | 62 |
| 11. | Размеры рабочего пространства (по садке), мм: диаметр глубина | 200 300 | 200 500 |
| 12. | Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/кг | 0,24 | 0,19 |
| 13. | Масса футеровки, т | 1,14 | 1,47 |
| 13. | Масса электрованны (без соли), т | 3,1 | 3,45 |

КОНСТРУКЦИЯ

Электрованны СВС-2.3/13И1 и СВС-2.5/13И1 представляют собой футерованную камеру, заполненную расплавленной солью, в которую опущены металлические электроды, и состоят из кожуха, футеровки, электродной группы, выемных устройств и нагревателя. Кожух круглый, сварной из листового проката.

Футеровка состоит из огнеупорного тигля, сложенного из высокоглиноземистых блоков, утрамбованной засыпки из высокоглиноземистого мертеля, слоя секторных кирпичей из легковесного шамота, теплоизоляции из легковесного шамота и пенодиатомита.

Три электрода массивного сечения свободно опущены в углы шестигранного огнеупорного тигля. Каждый электрод выполнен из двух частей – электродержателя и рабочей части, которая является сменным элементом. Для подсоединения токоподводящих шин к электродержателям приварены контактные пластины.

Удаление паров солей с зеркала электрованны производится вытяжным устройством, подсоединенным к цеховой вытяжной вентиляционной системе. Для повышения безопасности обслуживания и эффективности вытяжного устройства над зеркалом электрованны рекомендуется устанавливать защитный колпак (в комплект поставки не входит) с проемом для обслуживания.

Выемной нагреватель предназначен для пуска электрованны. Термообрабатываемые изделия опускаются в расплав на специальных подвесках.

Для измерения, записи и регулирования температуры расплава служит электронный потенциометр, датчиком которого является термопара.

В электрованнах имеется ручное или автоматическое управление подачей напряжения на электроды. В автоматическом режиме при температуре расплава ниже заданной включается промежуточное реле приставки позиционного регулирования, которое дает команду на включение контактора, подающего напряжение на электроды. При достижении заданной температуры расплава промежуточное реле отключается, отключая при этом контактор.

ОТЛАДКА РЕЖИМОВ РАБОТЫ КАЖДОЙ ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ВСЕЙ УСТАНОВКИ В ЦЕЛОМ

Авторский надзор за проведением монтажных и наладочных работ осуществляются при выполнении Заказчиком следующих работ:

- установка (закрепление всех элементов установки на фундаментах или стальных конструкциях);

- электромонтаж (монтаж силовых токовых трасс; прокладка, укрепление и подключение всех цепей электрических двигателей; подключение заземления установки);

- монтаж системы водоохлаждения (линий водоснабжения и стока).

- монтаж гидравлической системы (прокладка гидравлических линий, наполнение установки гидравлической жидкостью, спуск воздуха в системе).

- футеровка печи (футеровка осуществляется согласно инструкций, предоставленных Исполнителем).

Квалификация персонала Заказчика должна соответствовать требованиям, предъявляемых к обслуживанию данного оборудования.

Работы, проводимые представителями фирмы:

- Соединение внутренних электрических схем.

- Отладка режимов работы оборудования.

- Холодные функциональные испытания.

- Горячие функциональные испытания установки.

- Ввод в эксплуатацию и сдача установки Заказчику.

- Гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с момента ввода установки в эксплуатацию.

В комплект поставки не входит:

В поставку не включено, и должно быть поставлено Заказчиком или дополнительно заказано поставщику:

- фундаменты, готовые к монтажу оборудования, с необходимыми отверстиями для анкерных и фиксирующих болтов;

- трубы для прокладки проводов (подвода и отвода масла и охлаждающей воды, подвода сжатого воздуха);

- аварийный приемник для воды из системы водоохлаждения;

- монтажные проводы для выполнения внешних электрических соединений;

- подмостки и подъемное оборудование для монтажных работ;

- инструмент для эксплуатации установки;

- гидравлическая жидкость;

- вентиляционное оборудование для удаления тепловыделений от установки.