ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  ПДУ-1 УХЛ4

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные ПДУ приведены в таблице 1.

Таблица 1

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЧИСЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- |
| Номинальное входное напряжение питающей сети, В | 220 |
| Допустимое отклонение напряжения сети в % к номинальному значению, не более | +10; -5 |
| Частота питающей сети, Гц | 50(1,0 |
| Число фаз питающей сети | 1 |
| Габаритные размеры ВхШхГ, мм | 600х600х250 |
| Масса, не более, кг | 20 |
| Содержание драгоценных металлов | Драгоценных металлов нет |

## НАЗНАЧЕНИЕ

Пульты дистанционного управления  серии ПДУ предназначены для дистанционного управления преобразователями частоты серии ТПЧ

Питание ПДУ должно осуществляться от трансформатора, установленного в ТПЧ.

#### Номинальное значение климатических факторов по ГОСТ 15150-69 и
ГОСТ 15543.1-89, климатическое исполнение УХЛ категории размещения 4 по
ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89. ПДУ предназначен для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в закрытых производственных помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями.

#### Группа механического исполнения С по ГОСТ 23216-78.

#### Окружающая среда невзрывоопасная.

#### Рабочее положение в пространстве вертикальное, допускается отклонение от вертикального положения не более 5( в любую сторону.

#### Степень защиты IР65 по ГОСТ 14254-96.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные ПДУ приведены в паспорте, входящем в комплект эксплуатационной документации.

ПДУ имеют следующие важные характеристики:

- Высокая информативность;

- Простота управления комплексом;

- Возможность подключения дополнительных узлов;

- мгновенная готовность к эксплуатации;

## УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПДУ

ПДУ собран на базе персонального компьютера с сенсорным управлением.

#### Основными составными частями ПДУ являются:

1. Персональный компьютер;

2. Монитор с сенсорным экраном;

3. Контроллер связи с ТПЧ;

4. Устройства управления и индикации;

5. Операционная система;

6. Управляющая программа;

#### Принцип работы ПДУ.

На диске персонального компьютера записана управляющая программа, которая автоматически загружается при включении ПДУ, она осуществляет следующие функции:

- автоматический переход между состояниями комплекса;

- отображение информации о текущем состоянии;

- обработка команд оператора;

- архивирование основных электрических параметров ТПЧ и отображение их на графике;

Управляющая программа обменивается информацией с контроллером ТПЧ, который выполняет следующие функции:

- сбор информации о положении переключателей и нажатии кнопок;

- управление состоянием сигнальных ламп;

- мониторинг поворота ручки задания;

- обмен информацией с ТПЧ;

#### Конструкция ПДУ

ПДУ собирается в пылезащищенном металлическом шкафу. Для свободного доступа к отдельным элементам и узлам пульта с передней стороны шкафа имеется дверь.  На двери установлен дисплей с сенсорной панелью, кнопки, сигнальные лампы и ручка задания. Внутри шкафа расположены узлы персонального компьютера (материнская плата с процессором, блок питания и жёсткий диск). Кроме этого, ПДУ имеет клеммник для подключения к ТПЧ.

## УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации ПДУ необходимо руководствоваться "Правилами эксплуатации электроустановок потребителей" и "Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей".

#### Шкаф ПДУ должен быть надежно заземлен.

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Место и условие эксплуатации ПДУ должны соответствовать требованиям, оговоренным в технических условиях, паспорте и настоящей инструкции.

#### Шкаф ПДУ размещается согласно проектной компоновке и габаритному чертежу.

#### подключение пульта производится согласно монтажной схеме в следующей последовательности:

1) заземлите шкаф ПДУ;

2) присоедините цепи, соединяющие ПДУ и ТПЧ.

ПДУ готов к работе.

## Порядок работы.

Для включения ПДУ нужно нажать кнопку ВКЛ, зелёная подсветка свидетельствует о поданном напряжении питания на персональный компьютер, после загрузки на мониторе появиться окно управляющей программы. Управление осуществляется с помощью основной кнопки и, иногда, дополнительной кнопки, их можно нажимать на дисплее или дублирующие кнопки на панели. На кнопках написано действие, которое будет выполняться при их нажатии.

| Надпись | Действие |
| --- | --- |
| Включить ТПЧ. | Будет подано питание собственных нужд на СУ ТПЧ. |
| Отключить ТПЧ | Будет снято питание собственных нужд с ТПЧ. |
| Начать процедуру запуска | Будет включён насос станции охлаждения. |
| Отключить насос СО | Будет выключен насос станции охлаждения |
| Включить нагрев. | Будет запущен ТПЧ. |
| Отключить нагрев. | ТПЧ будет остановлен. |
| Сброс аварии | Будет подан сигнал сброса аварии на узел, от которого поступил сигнал об ошибке. |

Работа в ручном режиме.

Переключатель ручной нужен для работы комплекса при вышедшем из строя персональном компьютере. При его повороте на ТПЧ подаётся сигнал включения нагрева, мощность при этом можно регулировать только с местного пульта ТПЧ. При возникновении неисправности загорается красная подсветка кнопки «авария», для сброса нужно нажать на эту кнопку.