# ТРАНСФОРМАТОРЫ  ЗАКАЛОЧНЫЕ  И

АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ

Трансформаторы  закалочные  ТЗ-800  и  ТЗ-3200  предназначены  для  комплектации  индукционных  закалочных  установок  и  служат  для  согласования  параметров  нагрузки  с  параметрами  источника  питания  на  частотах  2,4;  4,0;  8,0;  10,0  (для  ТЗ-800)  и  1,0;  2,4;  4,0;  8,0;  10,0  (для  ТЗ-3200).

Автотрансформатор  АТС5-500  предназначен  для  комплектации  индукционных  кузнечных  нагревателей  и  служит  для  согласования  напряжения  источника  питания  с  напряжением  нагрузки  на  средних  частотах  тока.

Технические  характеристики

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
|  | ТЗ-800 | ТЗ-3200 | АТС5-500 |
|  | последовательное соединение вит- ков первичной обмотки | параллельно- последовательное соединение вит- ков первичной обмотки |  |  |
| 1. Мощность номинальная, кВ·А | 800; 1600 | 800 | от 1600 до 3200 (на частотах от 1,0 до 10,0 кГц) | 500 |
| 2. Напряжение первичное номинальное, В | 800 | 400 | 800 | 800; 1000 |
| 3. Напряжение вторичное при холостом ходе, В | от 33 до 266 | от 33 до 266 | от 57 до 33; от 114 до 66 | от 750 до 400 |
| 4. Коэффициент трансформации при холостом ходе | от 3 до 24 | от 1,5 до 12 | от 14 до 24; от 7 до 12 | от 1,07 до 2 |
| 5. Частота тока номинальная, кГц | 2,4; 4,0; 8,0; 10,0 | 1,0; 2,4; 4,0; 8,0; 10,0 0 | * 2,4; 4,0; 8,0; 10,0 |

*   Допускается  использовать  автотрансформатор  АТС5-500  на  частоте  1,0 кГц.  При этом,  технические  характеристики

не  нормируются.  В  этом  случае  рекомендуется  использовать  два  автотрансформатора  вместо  одного.