УСТАНОВКА ИНДУКЦИОННАЯ ТИПА «УПИ 2-500/1» ДЛЯ НАГРЕВА И ЗАКАЛКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Среднечастотная закалочная установка УПИ 2-500/1 предназначена для нагрева стальных и чугунных деталей под поверхностную закалку, а также может быть использована в комплекте с другим технологическим оборудованием для нагрева деталей под пайку или для сквозного нагрева заготовок под ковку или штамповку.

Установка рассчитана для работы в климатических условиях «У» и «Т» категории размещения «4» по ГОСТ 15150 – 69 и выпускается для внутрисоюзных поставок и для поставок на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом.

Структура условного обозначения установок:

П – преобразовательная;

И – индукционная;

2 – модификация;

500 – мощность средней  частоты, кВт;

1 - частота рабочая, кГц.

##### Установки   соответствуют  требованиям   ТУ  ИЕЛВ. 682.200.004

##### КОНСТРУКЦИЯ

Индукционная установка УПИ 2–500/1 состоят из батарей конденсаторов, блока трансформаторного, пульта управления, кабеля водоохлаждаемого, шкафа силового, шкафа  управления, преобразователя частоты типа ППЧВ и шкафа двигателя.

Взаимное расположение составных частей установки в условиях производства определяются заказчиком.

Составные части каждой установки имеют независимую друг от друга систему водоохлаждения  токонесущих  элементов.

Шкафы, сварные корпуса и двери составных частей всех типов установок конструктивно унифицированы и отличаются только комплектацией электрооборудования. Блоки трансформаторные и водоохлаждаемые кабели имеют одно исполнение для всех типов установок УПИ.

Электрическая схема обеспечивает надежную работу установок и защищает оборудование от возможных перегрузок по току, перенапряжений, перегрева из-за электроблокировки для безопасности работы обслуживающего персонала. Электрическая система установок предусматривает возможность управления нагревом с технологического устройства.

Батарея конденсаторов предназначена для компенсации реактивной мощности нагрузки и подключается параллельно первичной обмотке трансформатора. Конденсаторы подключаются к сборным горизонтальным шинам гибкими проводами. Для более удобного подбора емкости часть конденсаторов подключается к сборным горизонтальным шинам через рубильники. Горизонтальные однополярные шины каждого этажа соединяются вертикальными шинами. К нижней части вертикальных шин подводится питание через силовой шкаф от преобразователя, верхняя часть шин соединяется с закалочным трансформатором. Батарея конденсаторов представляет собой шкаф, внутри которого размещены два контактора для автоматической подстройки ёмкости, измерительный трансформатор, коллектор с вентилями, манометр, реле давления и сливная воронка.

Двери шкафа имеют электроблокировку для безопасности обслуживания.

###### Габаритные размеры установки типа УПИ

1 – пульт управления; 2 – болты М16 для крепления индуктора; 3 – трансформаторный блок; 4 – подвод воды (Ду-32); 5 – кабель водоохлаждаемый; 6 – батарея конденсаторов; 7 – шкаф управления; 8 – шкаф силовой; 9 – преобразователь частоты; 10 – слив воды (Ду-80); 11 – подвод воды (Ду-25); 12 – слив воды (Ду-32); 13 – подвод воды (Ду-32); 14 – слив воды (Ду-80); 15 – подвод воды (Ду-32); 16 – слив воды (Ду-65); 17 – шкаф пуска двигателя преобразователя.

Блок трансформаторный предназначен для согласования параметров источника питания и индуктора. Блок представляет закрытый корпус, внутри которого размещены закалочный трансформатор, коллектор с вентилями, реле давления для контроля давления охлаждающей воды и сливная воронка. Со стороны первичной обмотки закалочного трансформатора, где производится подбор необходимого коэффициента трансформации, смонтирована изоляционная плита для крепления кабеля. Эта сторона имеет крышку с электроблокировкой, снимающей напряжение при открывании крышки. Выводы вторичной обмотки, к которым крепится закалочный индуктор, вмонтированы в лицевую изоляционную панель. Со стороны обслуживания имеется дверь с электроблокировкой и со смотровой щелью для визуального наблюдения за сливом воды.

Пульт управления предназначен для управления процессом нагрева и контроля режима закалки и представляет собой шкаф с дверью, на которой смонтирована сигнальная арматура, ручки управления. Вольтметр и таблички с надписями.

Кабель водоохлаждаемый предназначен для подвода тока высокой частоты от батареи конденсаторов к трансформаторному блоку. Кабель выполнен из медных жил, сплетенных в жгут. Жгут вставлен в резинотканевый рукав, а концы его заделаны в штуцера. На штуцера надеты колодки, которые соединяются с шинами батареи конденсаторов с одной стороны и закалочного трансформатора с другой стороны.

Шкаф силовой предназначен для подключения колебательного контура (батарея конденсаторов и закалочный трансформатор) к источнику питания (преобразователю).

Внутри шкафа размещены:

- разъединитель – для снятия среднечастотного напряжения с технологического устройства при ремонте и профилактическом осмотре;

- коллектор – для оперативного включения среднечастотного питания;

- разрядник – для защиты оборудования при перенапряжениях;

- конденсаторы (только на частотах 4000 и 10000 Гц) – для компенсации индуктивного сопротивления обмоток преобразователя.

В шкафу также размещены измерительные трансформаторы, водораспределитель, манометр, струйное реле и сливная воронка.

Шкаф управления предназначен для включения, управления и защиты цепей возбуждения генератора преобразователя и цепей нагрузки, а также обеспечивает защиту и сигнализацию работы всей системы управления преобразователем.

Шкаф управления подключается к преобразователю и силовому шкафу. При эксплуатации шкафа управления необходимо дополнительно руководствоваться техническим описанием и инструкцией по эксплуатации тиристорного возбудителя.

В стальном шкафу на вертикальной панели размещена аппаратура контроля и защиты. На двери шкафа закреплена аппаратура управления и сигнализации.

Преобразователь частоты  вертикального исполнения предназначен для питания установки и состоит из индукторного генератора и трехфазного двигателя с короткозамкнутым ротором. Преобразователь устанавливается на пол на виброизолирующих опорах без какого – либо крепления к фундаменту.

| Параметры | УПИ 2-500/1 |
| --- | --- |
|  | внутрироссийская | экспорт с умеренным климатом | экспорт с умеренным климатом | экспорт с тропическим климатом | экспорт с умеренным климатом | экспорт с тропическим климатом |
| Частота питающей сети, Гц | 50 | 60 |
| Напряжение питающей сети преобразователя, В | 6000 |
| Напряжение схемы управления, В* | 220 / 380 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| Мощность потребляемая от сети, кВт | 556 |
| Мощность средней частоты, кВт | 500 |
| Частота тока, Гц | 1000 | 1200 |
| Напряжение средней частоты, В | 800 |
| Коэффициент трансформации | 14-24 |
| Мощность конденсаторной батарей | 1500 |
| Глубина закаливаемого слоя, мм | 3,6 – 16,0 |
| Номинальный диаметр нагреваемой детали, мм | 54,0 |
| Производительность в зависимости от глубины закаливаемого слоя, см.кв/мин | 6000 - 1000 |
| Расход охлаждающей воды, м3/час** | 13,5 |
| Давление охлаждающей воды, мПа | 0,3 |
| Масса, кг | 7100 |

* Напряжение цепей управления.

** Вода должна быть чистой, без механических примесей (количество примесей не более 40 млг/м). Жесткость воды не более 3 мг – экв/л, температура охлаждающей воды на входе не более 25(С, на выходе – не более 50(С.

ОТЛАДКА РЕЖИМОВ РАБОТЫ КАЖДОЙ ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ВСЕЙ УСТАНОВКИ В ЦЕЛОМ

Авторский надзор за проведением монтажных и наладочных работ осуществляются при выполнении Заказчиком следующих работ:

- установка (закрепление всех элементов установки на фундаментах или стальных конструкциях);

- электромонтаж (монтаж силовых токовых трасс; прокладка, укрепление и подключение всех цепей электрических двигателей; подключение заземления установки);

- монтаж системы водоохлаждения (линий водоснабжения и стока).

- монтаж гидравлической системы (прокладка гидравлических линий, наполнение установки гидравлической жидкостью, спуск воздуха в системе).

- футеровка печи (футеровка осуществляется согласно инструкций, предоставленных Исполнителем).

Квалификация персонала Заказчика должна соответствовать требованиям, предъявляемых к обслуживанию данного оборудования.

Работы, проводимые представителями фирмы:

- Соединение внутренних электрических схем.

- Отладка режимов работы оборудования.

- Холодные функциональные испытания.

- Горячие функциональные испытания установки (проведение 3-5 плавок).

- Ввод в эксплуатацию и сдача установки Заказчику.

- Гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с момента ввода установки в эксплуатацию.

В комплект поставки не входит:

В поставку не включено, и должно быть поставлено Заказчиком или дополнительно заказано поставщику:

- фундаменты, готовые к монтажу оборудования, с необходимыми отверстиями для анкерных и фиксирующих болтов;

- трубы для прокладки проводов (подвода и отвода масла и охлаждающей воды, подвода сжатого воздуха);

- аварийный приемник для воды из системы водоохлаждения;

- монтажные проводы для выполнения внешних электрических соединений;

- подмостки и подъемное оборудование для монтажных работ;

- инструмент для эксплуатации установки;

- гидравлическая жидкость;

- вентиляционное оборудование для удаления тепловыделений от установки.