### ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ВЧГ2-100/0,066

##### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Высокочастотный генератор ВЧГ2-100/0,066 предназначен для питания технологических устройств индукционного нагрева деталей машин и инструмента при различных технологических операциях.

##### Структура условного обозначения:

###### ВЧ – высокочастотный;

Г – генератор;

2 – порядковый номер разработки;

100 – мощность колебательная номинальная, кВт;

0,066 – частота рабочая, номинальная, МГц.

##### Условия эксплуатации

Генератор предназначен для эксплуатации в условиях, нормированных для исполнения «У» категории размещения «4» по ГОСТ 15150 – 69 и ГОСТ 15543 – 70, но при нижнем значении температуры 10С. Окружающая среда невзрывоопасная.

Вода, применяемая для охлаждения генераторной лампы, должна иметь удельное электрическое сопротивление не менее 20 кОм·см; для охлаждения остальных цепей не менее 4000 Ом·см и общую жесткость не более 8,5 мг·экв./л.

Если имеющая у потребителя вода этим условиям не удовлетворяет, необходимо заполнить замкнутую систему водоохлаждения дистиллированной водой. Все трубопроводы в этом случае проложить из труб, выполненных из антикоррозийных материалов.

Требования безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0 – 75; ГОСТ 12.2.007.10 – 75; ГОСТ 12.1.003 – 76 при эксплуатации в производственных помещениях; «Правилам устройства электроустановок потребителей».

Генератор соответствует ТУ16 – 739.275 – 81.

##### КОНСТРУКЦИЯ

Высокочастотный генератор ВЧГ2–100/0,066 (см. рисунок) выполнен в виде двух металлических шкафов: блока генераторного и блока контуров.

Блок генераторный имеет три двери для доступа к аппаратуре, расположены измерительные приборы, сигнальные лампы и кнопки управления.

##### Блок контуров представляет собой алюминиевый шкаф с тремя съемными листами. Внутри, также как и в генераторном блоке, расположены элементы электрической схемы.

Регулирование режима генератора осуществляется двумя штурвалами (верхний – регулятор мощности, нижний – трансформатор обратной связи), выведенными на лицевую сторону блока контуров. Выходные зажимы высокочастотного трансформатора для подключения индукторов выведены на лицевую сторону блока контуров.

Двери генератора имеют электромеханическую блокировку, которая обеспечивает безопасность обслуживания.

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1.

| № | Наименование параметра | норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Напряжение трехфазной питающей сети частотой 50 Гц, В (питание генератора, поставляемого на экспорт, должно осуществляться от трехфазной сети напряжением 380 или 415 В частоты 50 ГЦ и напряжением 380; 400; 415; 440 В частоты 60 Гц.) | 380 |
| 2. | Мощность, потребляемая от сети, кВт, не более | 141 |
| 3. | Мощность колебательная, кВт | 100 +/- 10 |
| 4. | Частота рабочая, мГц | 0,066 +/- 0,0079 |
| 5. | Коэффициент мощности при анодном напряжении 10,5 – 11,5 кВ, не менее | 0,88 |
| 6. | Коэффициент полезного действия генератора, % не менее | 77 |
| 7. | Отклонение стабилизированного анодного напряжения при регулировании в пределах 3,5 – 10,7 кВ при изменении напряжения питающей сети %, не более | +/- 0,5 |
| 8. | Расход охлаждающей воды, м.куб/ч | 3,45 |
| 9. | Масса, кг: генератора блока генераторного, не более блока контурного, не более | 2550 2140 410 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: блок генераторный, блок контуров, индуктор (для пусконаладочных работ), запасные части и принадлежности (ЗИП) по ведомости 2НР.910.041 ЗИ (комплект), эксплуатационная документация (комплект).

Работы, проводимые представителями фирмы:

- Соединение внутренних электрических схем.

- Отладка режимов работы оборудования.

- Холодные функциональные испытания.

- Горячие функциональные испытания установки.

- Ввод в эксплуатацию и сдача установки Заказчику.

- Гарантийное обслуживание в течение 18 месяцев с момента ввода установки в эксплуатацию.

В комплект поставки не входит:

В поставку не включено, и должно быть поставлено Заказчиком или дополнительно заказано поставщику:

- фундаменты, готовые к монтажу оборудования, с необходимыми отверстиями для анкерных и фиксирующих болтов;

- трубы для прокладки проводов (подвода и отвода масла и охлаждающей воды, подвода сжатого воздуха);

- аварийный приемник для воды из системы водоохлаждения;

- монтажные проводы для выполнения внешних электрических соединений;

- подмостки и подъемное оборудование для монтажных работ;

- инструмент для эксплуатации установки;

- гидравлическая жидкость;

- вентиляционное оборудование для удаления тепловыделений от установки.

# Общий вид и габаритные размеры генератора

1 – блок генераторный; 2 – блок контуров