# ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОЧАТОТНЫЙ ВЧГ3–160/0,066

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Высокочастотный генератор ВЧГ3–160/0,066 предназначен для питания технологических устройств индукционного нагрева, термообработки и рассчитан для эксплуатации в условиях по ГОСТ 21139 – 75. Вода, применяемая для охлаждения генератора, должна удовлетворять следующим требованиям:

Таблица 1.

| № | Наименование параметра | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Температура, С | 5-30 |
| 2. | Общая жесткость, мг-экв./л., не более, | 8,5 |
| 3. | Удельное электрическое сопротивление: для цепей генератора, Ом·см, не менее для генераторной лампы, Ом·см, не менее | 4000 20000 |
| 4. | Давление, МПа | 0,2 |

Примечание. Если имеющая у потребителя вода этим условиям не удовлетворяет, необходимо выполнить замкнутую систему охлаждения, обеспечивающую вышеуказанные требования к качеству воды.

Структура условного обозначения генератора:

ВЧ – высокочастотный;

Г – генератор;

3 – модификация;

160 – мощность колебательная, кВт;

0,066 – частота рабочая, МГц.

Генератор ВЧГ3 – 160/0,066 соответствует требованиям ТУ НР0.539.0.55 – 78.

КОНСТРУКЦИЯ

Высокочастотный генератор ВЧГ3 – 160/0,066 (см. рисунок) состоит из двух блоков: блока генераторного и блока контуров. Нагревательный индуктор подсоединяется к выводным зажимам. Генераторный блок и блок контуров выполнены в виде металлических шкафов, внутри которых скомпонованы все элементы электрической и схемы водоохлаждения. На лицевых дверях блоков расположена пускорегулирующая аппаратура. Оба блока на месте монтажа (у потребителя) устанавливаются вплотную – слева генераторный, справа блок контуров.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ:

Таблица 2.

| № | Наименование параметра | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Блок генераторный, шт. | 1 |
| 2. | Блок контуров, шт. | 1 |
| 3. | Индуктор (для пусконаладочных работ), шт. | 1 |
| 4. | ЗИП (запасные части и принадлежности), комплект | 1 |
| 5. | ЭД (эксплуатационная документация), комплект | 1 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 3.

| № | Наименование параметра | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Напряжение питающей сети, В | 380 |
| 2. | Число фаз питающей сети | 3 |
| 3. | Частота тока питающей сети, Гц | 50 |
| 4. | Мощность, потребляемая от сети, кВт | 235 |
| 5. | Мощность колебательная, кВт | 160 |
| 6. | Частота рабочая, кГц | 66 (+7,9/-6,6) |
| 7. | Коэффициент полезного действия, % | 72 |
| 8. | Коэффициент мощности при анодном напряжении 10,5 – 11, кВ | 0,88 |
| 9. | Отклонение стабилизированного анодного напряжения в пределах 3,5 – 10,5 кВ при изменении напряжения питающей сети ± 5%, % | ± 0,5 |
| 10. | Расход охлаждающей воды, м. куб/ч | 6,0 |
| 11. | Габаритные размеры, мм: - в плане - высота | 3200х1550 2100 |
| 12. | Масса, кг | 3100 |

Работы, проводимые представителями фирмы:

- Соединение внутренних электрических схем.

- Отладка режимов работы оборудования.

- Холодные функциональные испытания.

- Горячие функциональные испытания установки.

- Ввод в эксплуатацию и сдача установки Заказчику.

- Гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с момента ввода установки в эксплуатацию.

В комплект поставки не входит:

В поставку не включено, и должно быть поставлено Заказчиком или дополнительно заказано поставщику:

- фундаменты, готовые к монтажу оборудования, с необходимыми отверстиями для анкерных и фиксирующих болтов;

- трубы для прокладки проводов (подвода и отвода масла и охлаждающей воды, подвода сжатого воздуха);

- аварийный приемник для воды из системы водоохлаждения;

- монтажные проводы для выполнения внешних электрических соединений;

- подмостки и подъемное оборудование для монтажных работ;

- инструмент для эксплуатации установки;

- гидравлическая жидкость;

- вентиляционное оборудование для удаления тепловыделений от установки.

Общий вид высокочастотного генератора ВЧГ3 – 160/0,066

1 – генераторный блок; 2 – блок контуров; 3 – выводные зажимы для подсоединения индуктора