ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ВЧГ7-60/0,066

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Высокочастотный генератор ВЧГ7-60/0,066 предназначен для питания технологических устройств индукционного нагрева деталей машин и инструмента при различных технологических операциях.

Структура условного обозначения

ВЧГ7-60/0,066 УХЛ4:

ВЧ - высокочастотный;

Г - генератор;

7 - порядковый номер разработки;

60 - мощность колебательная номинальная, кВт;

0,066 - частота рабочая номинальная, МГц;

УХЛ4 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15543 - 70 и ГОСТ 15150 - 69, но при нижнем значении температуры 10°С.

Условия эксплуатации

Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли.

Требования безопасности по ГОСТ 21139-87.

Установка соответствует требованиям стандарта ИЕЛВ.682.545.007 ТУ, ИЕЛВ.682.545.007 ТУ.

Технические характеристики

Напряжение питающей сети, В - 380

Частота тока, Гц - 50

Частота рабочая, МГц - 0,066

Мощность, потребляемая от сети, кВт, не более - 85

Мощность колебательная, кВт – 60 ±6

Коэффициент мощности при анодном напряжении (9,5 - 10) кВ, не менее - 0,87

Мощность выходная, кВт, не менее - 40 КПД

Коэффициент полезного действия генератора, %, не менее - 75

Полный КПД, %, не менее - 47

Отклонение стабилизированного анодного напряжения при регулировании в пределах (3,5 - 9,5) кВ при изменении напряжения питающей сети ± 5%, %, не более - ± 0,5.

Расход охлаждающей воды, м³/ч, не менее - 2

Масса, кг, не более - 2000

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Конструкция и принцип действия

Высокочастотный генератор ВЧГ7-60/0,066 (см. рисунок) выполнен в виде двух металлических шкафов: блока генераторного и блока контуров.

Рисунок

Общий вид и габаритные размеры высокочастотного генератора ВЧГ7-60/0,066

1 - блок генератора; 2 - блок контуров.

Блок генераторный представляет собой стальной шкаф с двумя дверями для доступа к аппаратуре, расположенной внутри. На дверях расположены измерительные приборы, сигнальные лампы и кнопки управления.

Блок контуров представляет собой алюминиевый шкаф с тремя съемными листами. Внутри шкафа расположены элементы анодного и нагревательного контуров: регулятор мощности, высокочастотный трансформатор, обратная связь и батареи конденсаторов этих контуров.

Регулирование режима генератора осуществляется двумя штурвалами (верхний - регулятор мощности, нижний - регулятор обратной связи), выведенными на лицевую сторону блока контуров. С генератором поставляется индуктор для пусконаладочных работ.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки высокочастотного генератора ВЧГ7-60/0,066 входят:

- блок генератора,

- блок контуров,

- индуктор для пусконаладочных работ,

- запасные части и принадлежности 1 комплект,

- эксплуатационная документация.

Работы, проводимые представителями фирмы:

- Соединение внутренних электрических схем.

- Отладка режимов работы оборудования.

- Холодные функциональные испытания.

- Горячие функциональные испытания установки.

- Ввод в эксплуатацию и сдача установки Заказчику.

- Гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с момента ввода установки в эксплуатацию.

В комплект поставки не входит:

В поставку не включено, и должно быть поставлено Заказчиком или дополнительно заказано поставщику:

- фундаменты, готовые к монтажу оборудования, с необходимыми отверстиями для анкерных и фиксирующих болтов;

- трубы для прокладки проводов (подвода и отвода масла и охлаждающей воды, подвода сжатого воздуха);

- аварийный приемник для воды из системы водоохлаждения;

- монтажные проводы для выполнения внешних электрических соединений;

- подмостки и подъемное оборудование для монтажных работ;

- инструмент для эксплуатации установки;

- гидравлическая жидкость;

- вентиляционное оборудование для удаления тепловыделений от установки.