ГЕНЕРАТОРЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ НА IGBT модулях

ВЧГТ

Генератор ВЧГТ является источником тока синусоидальной формы (в нагрузке) высокой (22 кГц) частоты предназначен для использования: в составе индукционных установок для термической обработки металлов и сплавов с помощью индукционного нагрева при выполнении операций:

- плавки, пайки, закалки, отпуска, отжига, воронения, термической правки стальных листовых конструкций, нанесения изолирующего слоя на провода, спекания металлических порошков и других технологических процессов, связанных с термообработкой или нагревом токопроводящих материалов,

- в составе  ультразвуковых и прочих установок различного назначения.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ВЧГТ-10/0,022 | ВЧГТ-20/0,022 | ВЧГТ-40/0,022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность, кВт | 10 | 20 | 40 |
| Частота рабочая, МГц | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Напряжение питающей сети, В | 380 |
| Частота тока питающей сети, Гц | 50 |
| Масса преобразователя, кг, не более | 40 | 60 | 100 |

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Генераторы ВЧГТ конструктивно выполнены в виде шкафа. Шкаф имеет двери с электромеханической блокировкой. Внутри шкаф разделен перегородкой, служащей экраном.

В левой части шкафа находятся:

- силовой автомат;

- пускатель;

- трехфазный выпрямитель;

- элемент фильтра выпрямителя;

- шунт амперметра;

- LEM – модуль;

- плата питания;

- плата контроллера;

- плата порта.

В правом отсеке находятся:

- высокочастотный трансформатор;

- согласующий дроссель;

- платы драйвера;

- IGBT модули;

- элементы инвертора;

- батареи конденсаторов фильтра и выходного контура.

На дне шкафа находятся коллекторы подачи и слива охлаждающей воды.

Для управления генератором и контроля на лицевую сторону (вид со стороны индуктора) выведена индикация состояния генератора, кнопки управления, а также амперметр контроля потребляемого тока и вольтметр для контроля напряжения питания.

Описание электрической схемы.

Описание электрической схемы составлено с учетом знания персоналом основ схемотехники.

Электрическая схема высокочастотного генератора объединяет ряд цепей преобразующих напряжение трехфазной силовой сети в напряжение высокой частоты 22 кГц.

Схема состоит из следующих функциональных частей:

- трехфазного выпрямителя;

- контроллера;

- драйвера;

- порта;

- блока питания;

- инвертора.

Трехфазный выпрямитель

Трехфазный выпрямитель VD2 ( VD4 выполненный на трех диодных модулях MDD 125А, служащих для питания инвертора совместно с фильтрующими емкостями C18 ( C27, С28 ( С33.

Напряжение питания – 510 В.

Включение выпрямителя осуществляет пускатель КМ1 по команде контроллера.

L1, L2 – дроссели фильтра.

Контроллер

Контроллер А2 на однокристальной микро-ЭВМ АТ89С2051 и универсальной ИС М1114 ЕУ4.

Основные функции контроллера:

- Анализ напряжения питания инвертора (510 В) и подача основного напряжения после заряда фильтрующих емкостей;

- Выдача импульсов управления двухтактным инвертором, собранном на IGBT - модулях СМ 150D 24Н;

- Снятие импульсов управления в следующих аварийных ситуациях:

  - превышение потребляемого тока;

  - превышение температуры модулей;

  - открытие дверей генератора;

  - отсутствие охлаждающей воды;

  - превышение температуры охлаждающей воды;

  - уход частоты за пределы допуска;

  - наличие технологической блокировки.

Драйвер

Драйвер выполнен на двух платах А6 и А7.

Основные функции драйвера:

- Гальваническая развязка импульсов управления;

- Усиление импульсов управления и преобразование однополярных импульсов 0 ( 15 В в двуполярные от -15 до +15 В.

Порт

Назначение порта (А3):

- Анализ напряжений питания напряжение инвертора, гальваническая развязка;

- Выдача сигнала аварии в случае срабатывания токовой защиты драйвера.

Блок питания

Блок питания А4 предназначен для выдачи стабилизированных напряжений питания:

- U1  +15 В – для питания контроллера А2, LEM – модуля А1, драйверов (А6, А7);

- U2  -15 В – для питания LEM – модуля А1;

- U3  +15 В – для питания входных цепей сигналов с датчика положения дверей, датчика температуры, реле давления, технологической блокировки.